Автомобили с дизельными двигателями завоевывают все большую популярность. Есть множество причин, которыми руководствуются автовладельцы при покупке авто именно с дизельным мотором. При этом нужно учитывать, что любая техника может дать сбой и потребуется ее восстановление. Ремонт дизельного двигателя имеет свои особенности по сравнению с бензиновым.

Как и в случае с бензиновыми моторами, диагностику дизеля стоит начинать проводить с визуального осмотра, проверки целостности электрических соединений и креплений, герметичности трубопроводов и т.д. Далее можно искать неисправности по характерным признакам, приведенным в таблице.

| Признак неисправности | Возможная причина неисправности |
| --- | --- |
| Двигатель не запускается, стартер работает нормально | Завоздушивание топливной системы |
|  | В холодное время года — попадание в топливную систему воды с последующим замерзанием |
|  | Засорение и иные неисправности топливной системы |
|  | Пониженная компрессия в цилиндрах |
|  | Пригорание или заклинивание клапанов в седлах |
|  | Разрушение пружин клапанов |
|  | В холодное время года — неисправность свечей накаливания |
|  | Поломка ТНВД |
| Двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет | Нарушение герметичности топливных магистралей |
|  | Засорение выпускной системы двигателя |
|  | Поломка ТНВД |
|  | Критическое засорение топливных фильтров |
| Двигатель глохнет при повышении нагрузки | Попадание в топливо воды |
|  | Поломка ТНВД |
|  | Засорение фильтра тонкой очистки топлива |
| Двигатель глохнет без видимых причин | Непроходимость топливопроводов из-за чрезмерного засорения |
|  | Поломка топливопроводов |
| Двигатель глохнет при перегрузке | Заклинивание поршня в цилиндре |
|  | Заклинивание коленчатого вала |
|  | Разрушение шатунов поршней |
|  | В тракторах — выход из строя подшипников вала отбора мощности |
|  | Проворачивание вкладышей |
| Двигатель работает неравномерно, его мощность снижена, светлый выхлоп | Поломка ТНВД |
|  | Засорение фильтра тонкой очистки топлива |
|  | Нарушение целостности трубопровода ограничителя дымления, в результате чего происходит подсос воздуха |
|  | Выход из строя форсунок |
|  | Падение количества впрыскиваемого в цилиндры топлива (вследствие трещин в топливных магистралях, из-за работы насоса и т.д.) |
|  | Заклинивание штока ограничителя, деформация или поломка диафрагмы |
| Выхлоп черного цвета во время работы двигателя | Поздний впрыск топлива в цилиндры |
|  | Засорение воздушного фильтра |
|  | Поломка ТНВД |
|  | Поломка турбокомпрессора |
|  | Увеличение количества воздуха, подаваемого в цилиндры (обычно из-за подсоса воздуха после воздушного фильтра) |
|  | Использование дизельного топлива низкого качества |
| Выхлоп белого цвета, мощность двигателя снижена | Попадание в топливо воды |
|  | Ранний впрыск топлива в цилиндры |
|  | Уменьшение зазоров в клапанном механизме |
|  | Поломка ТНВД |
|  | Подгорание впускных и выпускных клапанов |
|  | Утечка топлива из магистрали высокого давления |
| Выхлоп синего (сизого) цвета, увеличенный расход масла | Износ деталей цилиндро-поршневой группы (в том числе износи закоксовка поршневых колец) |
|  | Нарушение герметичности смазочной системы двигателя |
|  | Износ направляющих втулок или штоков клапанов |
|  | Засорение воздушного фильтра |
|  | Поломка турбокомпрессора |
| Падение мощности в двигателях с турбокомпрессором (сопровождается увеличенным дымлением и снижением давления наддува) | Поломка турбокомпрессора |
|  | Заклинивание ротора турбокомпрессора |
|  | Потеря герметичности турбокомпрессора |
|  | Повреждение прокладки турбокомпрессора |
|  | Загрязнение турбокомпрессора |
| Неконтролируемое увеличение оборотов двигателя (двигатель идет «вразнос») | Поломка регулятора оборотов двигателя |
|  | Заклинивание рейки ТНВД |
|  | В поддоне воздухоочистителя чрезмерное количество масла |
| Прорыв газов через сапун, сопровождающийся снижением мощности мотора | Поломка турбокомпрессора |
|  | Повышение давление в смазочной системе двигателя |
|  | Износ цилиндро-пооршневой группы |
|  | Утечка масла из картера двигателя |
| Пониженная температура двигателя | Неисправность датчика температуры или его цепи |
|  | Поломка термостата |
|  | Поломка указателя температуры охлаждающей жидкости |
| Перегрев двигателя | Падение уровня охлаждающей жидкости |
|  | Засорение радиатора системы охлаждения |
|  | Засорение масляного радиатора |
|  | Неисправность вентилятора радиатора охлаждения |
|  | Поломка термостата |
|  | Завоздушивание системы охлаждения или попадание в нее отработанных газов |
|  | Снижение сечения водяных каналов из-за образования накипи |
|  | Поломка клапана в пробке радиатора охлаждения |
|  | Недостаточное поступление воздуха к радиатору отопления вследствие закрытия или поломки воздухозаборника |
|  | Перегрузка двигателя |
| Понижение давления масла | Понижение уровня масла в картере двигателя |
|  | Протечка топлива в картер двигателя |
|  | Выход из строя датчика давления в системе смазки |
|  | Поломка предохранительного клапана |
|  | Поломка масляного насоса |
|  | Засорение масляного фильтра |
|  | Утечка масла через трещины в масляных магистралях |
|  | Утечка масла вследствие износа вкладышей и шеек коленчатого вала |
| Повышение давления масла | Заклинивание предохранительного клапана |
|  | Поломка редукционного клапана |
|  | Выход из строя датчика давления масла |
| Повышение уровня масла в картере двигателя | Попадание в картер двигателя воды через изношенный сальник водяного насоса, из водомасляного теплообменника, через прогоревшую прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ, через уплотнительные кольца гильз, через стаканы форсунок, а также вследствие появления трещин в блоке цилиндров |
|  | Протечка в картер топлива |
|  | В тракторах — протечка в картер масла из гидравлической системы |
| Глухой шум малой интенсивности, периодически переходящий в стук | Время от времени происходит подклинивание одного или нескольких поршней |
| Металлический стук невысокой интенсивности, исходящий из верхней части ГБЦ | Увеличение зазоров в клапанах |
| Звонкий металлический стук, исходящий из верхней части двигателя | Износ втулки шатуна, вследствие чего увеличивается зазор между ней и пальцем |
| Резкий и отчетливый стук, исходящий из верхней части двигателя | Преждевременный впрыск топлива |
| Характерный дребезг из центральной части двигателя | Износ гильз и (или) поршней |
| Звонкий стук, исходящий из задней части двигателя (в тракторах) | Износ шлицев на валу отбора мощности |
| Глухой стук, исходящий из нижней части двигателя | Проворачивание вкладышей |
|  | Самопроизвольное отворачивание гаек на крышках коренных и шатунных подшипников |

Точная диагностика и ремонт дизельного двигателя — непростая задача, решить которую рядовой автовладелец практически не в состоянии. Поэтому при появлении неисправностей, особенно в новом автомобиле, следует обратиться в автосервис.